ARAÇLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Araçta bulunması gereken belgeler nelerdir?

Tüm araçlar için

- Ruhsat*: Trafik Tescil Belgesidir.

- Fenni Muayene İzin Belgesi*: Vergi dairesi veya bürolarından alınan ve aracın vergi borcu, trafik cezası olup olmadığını belirten belgedir.

- Trafik Sigortası*: Mali Sorumluluk Sigortası akit belgesidir.( Kullandığınız aracın sigortasının ruhsat içinde mevcut olup olmadığını ve süresinin geçip geçmediğine dikkat ediniz!.)

- Ehliyet* ( Ehliyetiniz kullandığınız motorlu araca uygun (yeterli sınıfta olmalı A2-B-E-D gibi) olmalıdır)

- Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı ( maddi hasarda kullanılacak matbu form.)

- Bu belgelerin eksikliği karayollarında seyir için engel teşkil ettiğini önemle hatırlatmak isteriz.

2-Aracınızda bulunması gereken ekipmanlar nelerdir?

Tüm araçlar için

- İlk yardım çantası: Traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda en az 1 adet.

- Üçgen Reflektör: Motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 2 adet.

- Yangın Söndürme Cihazı: Sayısı, cinsi ve kapasitesi araç sınıfına ve aracın kullanım amacına göre değişiklik gösterir.

- Stepne: Motosikletler ve lastik tekerlekli traktörler hariç bütün araçlar ile tarım orman römorkları da dâhil olmak üzere tüm römorklarda her zaman kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.

Araç sınıfına göre ek diğer zorunlu ekipmanlar

- Taksi otomobiller: Her zaman kullanılır durumda taksimetre.

- Otobüs, kamyon ve çekiciler: 1 adet Engel işareti. (E veya e onaylı)

- Traktörler: Flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası.

- Şehirlerarası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekiciler: Her zaman kullanılır durumda takograf.

- Römorklar (traktör römorkları dahil) ve kamyonlar: Uygun boyutlarda ve yeterli sayıda arka işaret levhası. (E veya e onaylı)

- Traktör römorkları: Azami hızı saatte 30 km’nin altında olanlarda 1 adet adet üçgen şeklinde arka işaret levhası. (E veya e onaylı)

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar: Her 10 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi.

- Motosikletler ve motorlu bisikletler: Kask ve koruyucu gözlük

Sürücünün dikkat etmesi gerekenler

- Alkollü olarak otomobil kullanmayın

- Emniyet kemerinizi mutlaka takınız.

- Koltuğunuza oturduğunuzda oturma pozisyonunuza göre direksiyon yan aynalar ve dikiz aynasını iyi ayarlayın.

- Direksiyonu iki el ile birden tutun.

- Aşırı geniş ve kalın tabanlı uzun topuklu ayakkabı ile otomobil kullanmayın.

- Yağmurun çiselediği ilk anlarda dikkatli olun.

- Motosiklet ve bisikletlilere dikkat edin yanlarından geçerken mümkün mertebede yavaşlayın.

- Virajlara girerken hızınızı iyi ayarlayın.

- Aracınızı özellikle ayna ve camlarınızı temiz tutun.

- Takip mesafesini iyi ayarlayın yakın takip yapmayın.

- Sürüş esnasında vitesi boşa almayın.

- Şerit değiştirme sollama yanaşma gibi durumlarda aynaları ve sinyalleri muhakkak kullanın.

- Ön konsola cama yansıması muhtemel hiçbir şey bulundurmayın ve güneşin karşıdan alındığı yolculuklar için yanınızda güneş gözlüğü bulundurun. 

Aracınızdaki koltuk başları
Aracınızdaki koltuk başları olası bir arkadan çarpma halinde boynunuzda meydana gelebilecek bir zedelenmeyi engellemesi için aracınıza yerleştirilmiştir ve kesinlikle görüşün iyileştirilmesi vs. gibi sebeplerle araçtan sökülmemelidir. 

Kayarken Dikkat
Sürüş esnasında bir kayma durumu ile karşılaşırsanız ani fren yapmaktan kaçının. Unutmayın sizi probleme sokan neyse problemden çıkaracak da odur. Gaza gereğinden fazla basmışsanız ayağınızı gazdan çekerek yavaşlayın frene fazla bastıysanız fren basıncını azaltın direksiyonu sert bir şekilde çevirmişseniz direksiyonu yumuşatın ayağınızı debriyajdan sert çekmişseniz tekrar debriyaja basın. 

Islak Ayakkabılar
Özellikle yağmurlu havalarda aracımıza binmeden önce ıslanan ayakkabılarımız aracımız hareket halinde iken ani bir durum karşısında pedallardan kayarak sizi içinden çıkılması çok zor durumlara sokabilir. Bunun engellemek için eğer ayakkabılarınız ıslanmış ise aracınızı çalıştırmadan önce mutlaka bir bez yardımı ile eğer yoksa aracınızın da ki paspas yardımı ile ayakkabılarınızın tabanlarını kurulayıp yola kendinizin ve diğer araç sürücülerinin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çıkın. 

Dengeli Gaz Tekniği
Aracınızla seyir halinde iken bir viraja girdiğiniz zaman araca son derece dengeli gaz vermeniz gerekir. Eğer fazla gaz verirseni aracınız önden çekişli ise aracın önünün arkadan çekişli ise aracın arkasının savrulacağını unutmayınız 

Yağmurlu Havalarda Fren
Özellikle yağmurlu havalarda su birikintilerinden geçtikten sonra ya da aracınızı yıkattığınız zaman aracınızın fren balataları ıslanacaktır. Islanmış balatalar ise aracınızın fren mesafesini uzatarak sizi tehlikeli durumlara sokabilir. Fren balatalarınızın yeniden etkin çalışmalarını sağlayabilmek için araç hareket halinde iken uygun pozisyonda kısa aralıklarla fren yapılmalıdır. Bu sayede ıslak olan fren balataları kuruyacak ve tekrar etkin olarak çalışacaklardır 

Yüksek Hızda Kontrol
Aracınızla düzgün bir yolda seyrederken özellikle hızlandığınızda yada 100 Km/h hıza ulaştıktan sonra aracınızda veya direksiyonunuzda bir titreme mevcut ise o taktirde aracınızın lastiklerinin balans ayarı bozulmuş demektir ve balans ayarı yaptırmanız gerekmektedir 

Virajda Dıştaki Arka Lastiğin Patlaması
Virajda dıştaki arka lastiğin patlaması en tehlikeli durumdur.Yapılabilecek en iyi şey boş bir tarla yada boşluğa girerek durmayı denemektir. 

Virajda Dıştaki Ön Lastiğin Patlaması
Virajda dıştaki ön lastiğin patlaması çok tehlikeli bir durumdur. Araç direkt olarak yolun dışına doğru yönlenir. Bu durumda direksiyon daha fazla kırılarak burun yola doğru döndürülmelidir. 

Virajda İçteki Arka Lastiğin Patlaması
Virajda içteki arka lastiğin patlaması her zaman daha fazla risk yaratır. Panik yapmadan gereken direksiyon hareketleri yapılarak yolda kalınmaya çalışılır. 

Virajda Ön Lastiğin Patlaması
Virajda içteki ön lastiğin patlaması aracın süratiyle doğru orantılı olarak tehlikeyi arttırır. Bu durumda direksiyon sabit tutulmaya çalışılarak hafif hareketlerle yavaşlamaya çalışılmalıdır. 

Arka Lastiklerden Birinin Patlaması
Düz ilerlerken arka lastiğin patlaması da az riskli bir durumdur. Araç düz tutulduğu sürece problem yaratmaz. 

Ön Lastiğin Patlaması
Aracınızla düz bir istikamette ilerlerken ön lastiklerden birinin patlaması durumunda direksiyonu sıkıca tutarak aracınızı kontrol altına alabilirsiniz. Bu oldukça az riskli bir durumdur. 

İlk Damlalara Dikkat
Yağmurlu havalarda özellikle ilk yağmur damlalarının yola düşmeye başladığı an çok tehlikelidir. Yağmur damlaları yol yüzeyinde birikmiş olan toz ve yağlar ile karışarak yolu daha da kayganlaştıracağı için bu dakikalarda hız yavaşlatılmalı ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır. 

Sollama Anında
Yapılacak bir sollama esnasında görüşünüz çok önemlidir kayıp edilecek 1-2 saniye bile istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple sollama esnasında tüm dikkatinizi yola vermeniz ve görüşü engelleyen tüm faktörleri ortadan kaldırmanız gerekmektedir. Örneğin yağmurlu havalarda sollama esnasında silecekler son hızla çalıştırılmalıdır. 

Takip Mesafesi
Görüşün düşük olduğu yağmurlu havalarda ve gece yolculukları esnasında takip mesafesi 3 saniyeye çıkarılarak güvenli sürüş sağlanmalıdır.

Saygılarımla,

Özlem EVCİN

Sigorta Müdürü
_________________________________
KIRMIZITAŞ SİGORTA LTD. ŞTİ.

4S Plaza Sinan Mah. Serik Cad.
Havalimanı Karşısı NO:423
07320 Altınova /Antalya -Turkey
Phone  :+90(242)340 43 43 (pbx) 
Fax     :+90(242)340 16 66

E-mail : ozlem.evcin@kirmizitas.com.tr